## Slide 1
개인 AI 비서
손동작 · 음성 · 포즈를 로컬 LLM으로 해석해 PC를 제어
발표자:정의형
Notes: [0:20 / 누적 0:20] 인사와 한 줄 소개. 이번 발표는 구현한 것보다 과정에서 이해한 것과 선택한 이유 중심. 약 10분.

## Slide 2
출발과 목표
출발
MediaPipe 손 인식을 PC 조작에 활용할 방법을 찾다가 시작
→
목표
클릭과 예/아니오만 고정, 나머지 모든 동작은 사용자가 직접 정의
Notes: [0:40 / 누적 1:00] MediaPipe 손 인식을 PC 조작에 어떻게 활용할지 찾다가 시작했다. 정해진 제스처에 정해진 기능이 붙어 있는 방식 대신 원하는 동작을 직접 붙이고 싶었고, 그래서 클릭과 예/아니오만 고정하고 나머지 모든 동작은 사용자가 정의하는 것을 목표로 잡았다.

## Slide 3
방안
1
자연어로 명령 등록
2
허용 목록의 동작만 실행
3
손 · 포즈 · 음성이
명령 엔진 하나를 공유
4
PC 동작에 맞춘 목록,
로컬 실행
Notes: [0:40 / 누적 1:40] 방안 네 가지만 말한다. 자연어 등록, 허용 목록, 명령 엔진 공유, 로컬 실행. 각각의 결과는 다음 슬라이드의 처리 흐름에서 함께 보여 준다.

## Slide 4
처리 흐름
입력
처리
출력
카메라
마이크
넘기는 값
영상 · 소리
→
인식
손 · 포즈 · 음성
넘기는 값
동작 이름 ·
받아쓴 문장
→
연결
main.py
모드 전환
(한 번에 하나)
명령 찾기
넘기는 값
명령 또는 문장
→
해석 · 검증
commandmodule
해석
허용 목록 검사
넘기는 값
{ action, target }
→
실행
windowcontrol
마우스 · 키 · 창
방안의 결과
① 자연어 등록
코드 없이 동작 연결
② 허용 목록
목록에 있는 동작만 실행
③ 명령 엔진 공유
손 · 포즈 · 음성이 같은 명령 사용
④ 로컬 실행
정해 둔 PC 조작만 PC 안에서 처리
Notes: [0:50 / 누적 2:30] 설계. 입력에서 출력까지 한 줄로 설명하고, 아래의 방안 네 가지 결과가 흐름의 어느 단계에서 나타나는지 짚는다. 인식 모듈은 동작의 이름만 넘기고 실행은 다른 곳이 맡는다. 손과 포즈는 한 번에 하나만 켠다.

## Slide 5
도구와 선택 이유
영역 | 도구 · 모델 | 사용 이유 | 출처
손 · 포즈 | MediaPipe Hands · Pose · OpenCV | 손과 포즈를 MediaPipe 하나로 처리 | github.com/google-ai-edge/mediapipe
음성 | faster-whisper medium | 소음을 고려해 small보다 큰 모델 선택 | huggingface.co/Systran/faster-whisper-medium
LLM | Qwen2.5-3B-Instruct (Ollama) | 작은 모델을 로컬에서 실행 | huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct
박수 | sounddevice · NumPy | 모델 없이 음량 변화로 간단히 감지 | —
PC 제어 | pywin32 | 마우스 · 키보드 · 창을 한 라이브러리로 제어 (Windows 전용) | github.com/mhammond/pywin32
코드 작성 | VS Code | 코드편집기 | —
개발 보조 | Claude Code | 코드 작성 · 설계 조언 · 원인 분석 | 제품 안의 Qwen과는 별개
Notes: [0:40 / 누적 3:10] 도구마다 왜 썼는지. 앞의 흐름의 각 단계에 무엇을 썼는지로 말한다. 손과 포즈는 MediaPipe 하나로 처리했다. 모델은 출처 링크를 붙였다.

## Slide 6
손
사용 라이브러리
MediaPipe Hands · OpenCV
도입 이유
손 인식을 PC 조작 입력으로
확장하려는 목적
실패 원인
손을 돌릴 때 2D 화면에서 손가락이 겹쳐 보이는 현상
해결
손바닥이 정면일 때만 클릭 판정
같은 계열
거리 영향은 정규화로 제거. 손날 판정은 들어가는 기준과 나오는 기준을 다르게 두어 깜빡임 방지
Notes: [0:50 / 누적 4:00] 구현하며 이해한 것 1. 클릭이 계속 발동해서 로그를 남겨 확인했다. 손을 정면에서 옆으로, 뒤로 돌리는 동안 엄지–중지 거리가 0.17에서 0.003까지 떨어졌다. 실제로 붙인 게 아니라 2D 화면에서 손가락이 겹쳐 보인 것이었다. 추측한 원인과 실제 원인이 달랐다.

## Slide 7
LLM
사용 모델
qwen2.5:3b-instruct
도입 이유
코드 수정 없이 명령을 연결하려는 목적. 인식은 코드, 해석은 LLM
선정 이유: 일반 PC에서 직접 실행 가능한 3B(30억 파라미터) 규모
제약: GPU가 없는 환경에서는 더 작은 모델로 축소 필요
"음소거"를
모니터 끄기로 오해석
예시를 프롬프트에 추가
(7문장 모두 정답)
→
없는 동작
임의 생성
허용 목록만 실행
예시로 교정
→
응답 지연 시
프로그램 전체 종료
그 명령만 실패 처리
모델은 메모리에 유지
→
Notes: [0:50 / 누적 4:50] 구현하며 이해한 것 2. 로컬 LLM은 학습하지 않고 매번 지시문과 예시를 다시 읽는다. 해석이 틀린 세 가지와 해결.

## Slide 8
음성
사용 모델
faster-whisper medium
도입 이유
음성 인식의 동작 방식을 알아보려는 목적
선정 이유: 소음 환경을 고려해 small 대신 medium 선택, GPU로 실행
small과 차이: 파라미터 약 3배 (2.4억 → 7.7억)
정확도 향상, 속도 · 메모리 부담 증가
① 손등 3초
손을 떼면 녹음 종료. 소음 환경에서 주로 사용
② 웨이크워드
무음 1.2초 뒤 자동 종료. "웨이크"는 임시값
역할 분리
Whisper는 받아쓰기만, 해석은 LLM이 담당
확인: 소음이 크지 않은 곳에서는 잘 인식 (녹음 5개 기준)
Notes: [0:40 / 누적 5:30] 구현하며 이해한 것 3. 두 가지 트리거와 역할 분리. 조용한 환경에서는 잘 인식했다.

## Slide 9
박수
사용 라이브러리
sounddevice · NumPy
도입 이유
별도 모델 없이 음량 변화로 감지
sounddevice: 마이크 입력을 30ms 블록 단위로 수신
실측 로그: 실제 박수 peak 0.2~1.0, 키보드 등 잡음 0.03 안팎. 박수 소리 정상 포착
가정
소리 감지가 약해 인식 불가
로그 확인
신호는 이미 정상 감지
진짜 원인
박수 신호(30ms)와 카메라 프레임(33ms)의 시점 불일치. 양손이 하나로 검출되는 경우도 발생
해결
직전 1초 안에
양손이 모였으면 인정
결과: 양손 모으기 1초로 모드 전환. 키보드 소리와 박수는 음량(peak)으로 구분
Notes: [0:35 / 누적 6:05] 인식이 안 된다고 생각했지만 로그를 보니 신호는 잡히고 있었다. 타이밍이 원인.

## Slide 10
포즈
사용 라이브러리
MediaPipe Pose
도입 이유
손과 같은 MediaPipe를
이어서 사용. 가시성 정보도 제공
특징
상체 좌표 · 팔꿈치 각도 · 머리 방향 추출
모드 분리
손과 포즈는 한 번에 하나만 활성화. 명령 모듈은 공유
지금 단계
특징 추출까지. 자세 등록 · 인식은 다음 단계
눈은 제외
기능적 문제로 제외. 사람마다 눈 크기가 달라 기준값 설정이 곤란
Notes: [0:40 / 누적 6:45] 손과 같은 MediaPipe로 상체 특징까지 뽑았다. 손과 포즈는 한 번에 하나만 켜서 충돌을 막는다. 눈(깜빡임 인식)은 사람마다 눈 크기가 달라 기준값이 모호해서 기능적 문제로 없앴다. 자세 등록과 인식은 다음 단계.

## Slide 11
검증과 한계
확인한 방법
로그로 원인 확인 (손, 박수)
녹음 5개 받아쓰기 · 해석 확인
예시 문장으로 LLM 해석 확인
확인 결과
음성: 받아쓰기 5개 중 4개 정확, 해석 4개 모두 의도대로
LLM: 예시 7문장 모두 정답
손: 겹침 오발동 해결
한계
표본 부족 (파일 5개, 조용한 환경)
소음 환경 미확인
포즈는 특징 추출까지, 박수는 전환에서 제외
Notes: [0:50 / 누적 7:35] 어떻게 확인했고 무엇을 확인하지 못했는지. 표본이 작고 소음 환경은 못 봤다는 점을 분명히. 개발에는 Claude Code를 썼다.

## Slide 12
정리
입력 | 할 수 있는 것
손 | 커서 이동 · 좌클릭 / 우클릭 · 스크롤 · 예 / 아니오 · 창 제어
포즈 | 손 동작과 모드 전환, 자세로 명령 실행
음성 | 앱 실행 · 단축키 · 미디어 키 · 사이트 열기 · 웹 검색 (LLM이 해석)
박수 | 모드 전환 ※ 전환이 말끔하지 않아 보류
다음 단계
자세 등록 · 인식
UI 통합
Notes: [0:40 / 누적 8:15] 입력 방식별로 무엇을 할 수 있게 됐는지 표로 보여 주고, 다음 단계를 말하며 마무리한다.

## Slide 13
시연
Notes: [0:50 / 누적 9:05] 전체 시연 영상(약 47초). 앞부분은 손 동작과 명령 실행(크롬이 열리고 창 닫기 확인), 중간은 손과 포즈 전환, 마지막은 손등을 유지해 음성 명령(유튜브가 열림). 영상에는 말소리가 들어 있지 않으므로 직접 '유튜브 켜줘'라고 말하며 설명한다. 시간이 모자라면 앞부분만 재생한다.